## Slide 1: シリアル通信
東京大学大学院学際情報学府 越塚研 M1三股猛
2020/10/24（土）12ステップで作る組み込みOS自作入門
〜シリアル通信・I/Oコントローラ・スタートアップ〜

## Slide 2
Agenda
基本用語
  シリアル通信とパラレル通信
  MasterとSlave
SPI
  SPI通信とは
  AE-BME280ではどうなってるの？
  クロックの極性と位相
  マルチスレーブ構成
I2C
  I2C通信とは
  いろいろ制約をかければ早くなる
  通信のタイミング
UART通信
  UART通信とは
  通信のタイミング

## Slide 3: 基本用語

## Slide 4: メモリマップドI/O
プロセッサがデバイスコントローラと通信する際には、メモリ空間、もしくはI/O空間を介して行う
メモリマップドI/O
I/O空間
メモリ空間
メモリ空間
I/O空間
メモリ
メモリ
デバイス
コントローラ1
デバイス
コントローラ1
デバイス
コントローラ2
デバイス
コントローラn
・

## Slide 5: シリアル通信とパラレル通信
パラレル通信は実装/経済的コストが高く
マイコンではあまり使われない
直列か、並列か
通信の規格にはシリアルとパラレルの２種類がある。
よく聞くSPI、I2C、UARTは全てシリアル通信の規格。
https://lab.fujiele.co.jp/articles/8191/
[1][2]引用:
[1] シリアル通信
[2] パラレル通信

## Slide 6: クロックの極性と位相
立ち上がり / 下がりでサンプリング
立ち上がり / 下がりでシフト（次の情報へ）
https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/introduction-to-spi-interface.html より
極性
位相

## Slide 7: クロックの極性と位相
立ち上がり / 下がりでサンプリング
立ち上がり / 下がりでシフト（次の情報へ）
https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/introduction-to-spi-interface.html より
ロジック・ハイ

## Slide 8: 通信のタイミング（master→slave）
マスターはSCLがHighのときに、SDAをLowにするとスタートコンディションとなり、データの送信を開始します。
続いてスレーブアドレスを送信。I2Cバスには複数のスレーブがぶら下がっているため、このスレーブアドレスでどのスレーブにデータを送信するか決定
次にWrite(=0)コマンドを送信
アドレスとコマンドを受け取ると、スレーブはACKを返す
ACKの後、マスターはデータを送信。
データを受信後、スレーブは再びACKを返す。
SCLがHighのときに、SDAをHighにするとストップコンディションとなり、通信が終了
https://lab.fujiele.co.jp/articles/8191/
なんだかTCP/IPみたい

## Slide 9: 通信のタイミング（master→slave）
マスターはSCLがHighのときに、SDAをLowにするとスタートコンディションとなり、データの送信を開始します。
続いてスレーブアドレスを送信。I2Cバスには複数のスレーブがぶら下がっているため、このスレーブアドレスでどのスレーブにデータを送信するか決定
次にRead(=1)コマンドを送信
アドレスとコマンドを受け取ると、スレーブはACKを返す
ACKの後、スレーブはデータを送信。
データを受信後、スレーブは再びACKを返す。
SCLがHighのときに、SDAをHighにするとストップコンディションとなり、通信が終了
https://lab.fujiele.co.jp/articles/8191/
なんだかTCP/IPみたい その２

## Slide 10: 参考資料
https://lab.fujiele.co.jp/articles/8191/
よくわかる！シリアル通信基礎講座 SPI、I2C、UARTのざっくりした比較が良い
https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/introduction-to-spi-interface.html#
SPIの基本を学ぶ バチクソわかりやすい。神資料。
Notes: https://www.digikey.jp/ja/articles/why-the-inter-integrated-circuit-bus-makes-connecting-ics-so-easy?utm_adgroup=Integrated%20Circuits&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_JP&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczIg1LlO4daZ5EbXsbojFOhSgfvzD4tI-LxfsZdR2P6-s-ELewLL4zBoCgTYQAvD_BwE